# УДК 622.276.05.004

# І.А.Калашникова, А.В.Калашников

ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСУ РОБОТИ ВІДЦЕНТРОВИХ НАСОСІВ ДЛЯ ВИДОБУТКУ НАФТИ

Викладено загальний метод розрахунку довговічності установок в електровідцентрових насосів для добування пластових рідин. Та показано підходи по визначенню міжремонтних періодів цього обладнання.

Аналіз причин відмовлень, проводився на основі аналізу відмовлень в роботі відцентрових насосів типу ЕЦН, що використовуються в НГВУ „Полтаванафтогаз” Глинсько-Розбишевського родовища.

Для аналізу причин відмовлення та розрахунку надійності зібрано і опрацьовано матеріали із 100 установок електровідцентрових насосів.

На основі цих матеріалів установлено, що у 73 випадках відмовлення виникли у електровідцентрових насосах, що становить 41,42% від загальної суми відмовлень.

Друге місце, серед усіх відмовлень, займає пошкодження електричного кабелю – 32,33%.

На третьому місці виступають пошкодження пристрою гідрозахисту електродвигуна – 16,5%.

Серед відмовлень роботи, які найчастіше зустрічаються в електровідцентрових насосах – це повне або часткове спрацьовування робочих коліс (Рис.1), спрямовуючих апаратів і гідродинамічних п’ят, такі види відмовлень у роботі зустрічаються в 60 випадках, що становить приблизно 34,1%. Цим видам спрацьовування сприяє великий вміст механічних домішок у пластовій рідині. Основними механічними домішками є пластовий пісок, який виноситься в забій пластовою рідиною, або потрапляє в насос через отвори в обсадній колоні, які утворились під дією корозії.

Пошкодження кабелю поділяються на декілька видів. Серед них найбільше значення мають пропали на цілому місці – 8,5%; механічні пошкодження – 7,95%.

Пропали в основному виникають внаслідок порушень герметичності поліетиленового шару під бронею, або швидкої дії корозії в агресивному середовищі пластової рідини, під її високим тиском, і відносно високою температурою – 70...90 (С.

Механічні пошкодження кабелю можуть виникати при спускопідйомних операціях, через халатність бригади.

Найбільш поширеними пошкодженнями пристрою гідрозахисту електродвигуна є проникнення пластової рідини через торцеві ущільнення. Ця рідина електропровідна і вона викликає короткі замикання струму безпосередньо в електродвигуні відцентрового насоса.

На основі аналізу причин відмовлень можна визначити надійність всієї установки електровідцентрових насосів або окремих її елементів.

# Рисунок 1 - Види пошкоджень деталей відцентрових електронасосів.

На основі цих даних будується гістограма розподілу відмовлень від часу за функцією:

(1)

Термін напрацювання розбивається на інтервали 0...100; 100...200; і т.д. На кожному інтервалі розраховується кількість напрацьованих годин, що входять в даний інтервал.

Гістограма відмовлень роботи установки електровідцентрових насосів наведена на рисунку 2. Як видно з рисунку найбільше відмовлень роботи на установках відбувається на першій сотні діб роботи.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рисунок 2 - Гістограми розподілу відмовлень роботи:

а) установок електровідцентрових насосів;

б) електровідцентрових насосів.

Ймовірність безвідмовної роботи визначалася за формулою:

(2)

де ni – кількість діб напрацювання на відмову i – інтервалу; N – загальне число напрацювання. За одержаними даними побудовано графіки (Рис.3).

Аналогічно визначаються всі параметри для решти елементів.

# Рисунок 3 - Графік ймовірності безвідмовної роботи ЕВН

В подальшому визначається інтенсивність відмовлень:

(3)

і на основі одержаних даних побудовано графік інтенсивності відмовлень при (t=100, (Рис.4)

Графік інтенсивності відмовлень (((10-3, (-1) представлено для всіх елементів, які впливають в значній мірі на надійність роботи установки електровідцентрових насосів для добування пластової рідини.

Статистична функція розподілу відмовлень роботи визначається за формулою:

(5)

а теоретична функція розподілу визначається за формулою:

(6)

де Тср. – середній час напрацювання на відмовлення.

Ця теоретична функція розподілу представляє експоненту. Різниця даних D, між статистичною і теоретичною функціями повинна бути меншою від табличних значень [D] D<[D].

# Рисунок 4 - Графік інтенсивності відмовлень роботи УЕВН, ЕВН і ЗЕД.

На основі проведених аналізів встановлено:

1) середній час напрацювання на відмову установки електровідцентрових насосів (УЕВН) становить 150 діб;

2) ймовірність безвідмовної роботи УЕВН через 100 діб становить 0,49; 200 діб – 0,26, а через 250 діб, усього 0,18.

3) середній час напрацювання на відмову електровідцентрових насосів (УЕВН) становить 170 діб;

4) ймовірність безвідмовної роботи ЕВН (електровідцентрового насоса) через 100 діб становить 0,57; 200 діб – 0,28, а через 250 діб, усього 0,19.

5) середній час напрацювання на відмову пристрою захисту електродвигуна (ЗЕД) становить 216 діб;

6) ймовірність безвідмовної роботи ЗЕД через 100 діб становить 0,63; 200 діб – 0,35, а через 250 діб – 0,25.

Висновок: На основі проведеного аналізу необхідно, на свердловинах обладнаних установками із електровідцентрових насосів, проводити спускопідйомні операції зазначеного обладнання не пізніше ніж через 240 діб, щоб уникнути катастрофічних пошкоджень, та примусово замінити найбільш ненадійні вузли.

Література 1. Нефтепромысловое оборудование. Справочник. Под ред. Е.И. Бухаленко. - М.: Недра, 1990.

2. Проников А. С. Надежность машин. -М.: «Машиностроение, 1978, с.592

3. А.В.Топчиев и др. Надежность горних машин и комплексов. –М.: «Недра 1968, 88с.

4. И.Б.Герцбах, Х.Б.Кордонский Модели отказов –М.: «Советское радио» 1996, 178 с.

5. Авербух Б.А., Калашников Н.В., Кершенбаум Я.М. Ремонт и монтаж бурового и нефтегазопромыслового оборудования . –М.: «Недра» 1976, 368с.

# Калашникова Ірина Анатоліївна

Магістр, асистент кафедри обладнання нафтогазових промислів Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка просп. Першотравневий, 24 м. Полтава, 36011. Контактний тел. +38(0532) 2-78-81

# Калашников Анатолій Васильович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технології машинобудування Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка просп. Першотравневий, 24 м. Полтава, 36011. Контактний тел. +38(0532) 7-20-42, e-mail k54@pntu.poltava.ua