УДК 621.874.01

С.Ф. Пічугін, д. т. н., професор, Ю.Е. Патенко, к. т. н.,

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАВАНТАЖЕНЬ ТА ЗУСИЛЬ ВІД МОСТОВИХ КРАНІВ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ

У роботі проведений аналіз навантажень від чотириколісних мостових кранів, характеристики яких регламентовані нормами [1] та кранів німецького концерну Demag [2]. Порівняння вагових та геометричних характеристик мостових кранів різних виробників проведено у роботі [3]. Результати розрахунку величин горизонтальних і вертикальних навантажень на окремі колеса багатоколісних кранів представлено у [ 4, 5], де також були розраховані конструкції підкранових балок та колон одноповерхових виробничих будівель (ОВБ).

Рисунок 1 – Прикладення кранових навантажень до поперечної рами

У представленій роботі проаналізовані впливи чотириколісних мостових кранів вантажопідйомністю від 10 до 32 тс. Для обраних кранів Demag були підібрані аналоги вітчизняних кранів [1] (за вантажопідйомність та прольотом ОВБ) та розраховані навантаження на поперечну раму (рис. 1) та зусилля у підкранових балках (рис. 2) та колонах.

Встановлено, що максимальні вертикальні навантаження на колону Dmax від кранів Demag у 1,1…1,5 разів менші, ніж навантаження від кранів за [1] (рис. 2). Мінімальні навантаження Dmin у 1,1….1,7 разів менші за навантаження від кранів за ГОСТ. Зіставлення горизонтальних навантажень показало, що навантаження на колону поперечної рами у 1,3…2,2 разів нижчі порівняно із навантаженнями за ГОСТ.

Для розрахунку згинальних моментів у конструкціях ОВБ мостові крани розміщувалися найбільш невигідним чином. Згинальні моменти від вертикальних навантажень кранів Demag виявилися у 1,1…1,7 разів меншими, ніж моменти від кранів за [1], та у 1,1…1,8 разу від горизонтальних навантажень, відповідно (рис. 3).

Рисунок 2 – Навантаження на поперечну раму будівлі

Рисунок 3 – Згинальні моменти у підкранових балках прольотом 6м

Згинальні моменти у лівій колоні поперечної рами ОВБ від навантажень кранів Demag виявилися у 1,1…1,8 разів меншими аніж навантаження від кранів за ГОСТ. Порвняльний аналіз навантажень та внутрішніх зусиль у конструкціях ОВБ від мостових кранів різних виробників показав значне зменшення впливів від сучасних високоефективних та технологічних мостових кранів Demag порівняно із кранами за ГОСТ [1].

1. ГОСТ 25711-83. Краны мостовые электрические общего назначения грузоподъемностью от 5 до 50 тонн. – М.: Госстандарт СССР, 1985. – 48 С.

2. Журнал компании «Демаг» «Cranevision» [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.cranevision.com.

3. Пічугін С.Ф. Порівняльний аналіз навантажень багатоколісних мостових кранів вітчизняних та закордонних виробників / С.Ф. Пічугін, Ю.Е. Патенко, М.В. Володченко, Є.В. Узнадзев // Галузеве машинобудування, будівництво: зб. наук. пр. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – Вип. 1(46) – С. 34–42.

4. Пічугін С.Ф., Патенко Ю.Е., Володченко М.В., Особливості конструкцій і навантажень мостових кранів провідних закордонних виробників Зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Всеукраїнської інтернет-конференції молодих учених і студентів «Проблеми сучасного будівництва». Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 131–134.

5.Pichugin S.F. Reliability of Steel Frameworks of Industrial Buildings / Pichugin S.F., Patenko Iu.E. // METNET International Seminar, 11-12 October, 2017 – Cottbus, Germany, 2018. – p. 83 – 93.