УДК 624.071–96

С.Ф. Пічугін, К.В. Чичуліна

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,

м. Полтава

Експериментальні дослідження балок з профільованою стінкою

Анотація. В результаті проведення випробування балок з поперечно профільованою коробчастою стінкою були отримані характеристики роботи конструкції в пружній стадії та за межею пружності. Розглянуто особливості роботи балки у фланцевих з’єднаннях.

Ключові слова: сталева балка з профільованою стінкою, фланцеві з’єднання.

# Стан питання. На сучасному рівні розвитку легких металевих конструкцій поява нових видів тонкостінних балок обумовлена їхніми сприятливими показниками економічної ефективності та матеріаломісткості. Українське виробництво зараз успішно представляє на будівельному ринку зварні балки з хвилястими стінками закордонної технології. Тому актуальним є пошук нових конструктивних рішень балок, урізноманітнення форми стінки балок, експериментальні дослідження поведінки такого типу конструкцій. Представлена нова конфігурація полегшених сталевих балок, що мають трапецеїдальний коробчастий профіль та нерівномірний крок гофрів із проміжним фланцевим вузлом. Така конструкція фланцевого вузла на монтажі є перспективною в умовах сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Експериментальні дослідження балок з гофрованою стінкою трикутного обрису приведені в роботах Г.М. Острікова, Ю.С. Максимова, В.В. Долинського [1], С.Г. Барановської [2]; результати випробувань балок з синусоїдальною гофрованою стінкою викладені в працях М.В. Лазнюка [3], D.G. Souza [4]; А.Н. Кретинін [5] провів дослідження балок, пояси яких складаються з гнутих С-утворюючих профілів та стінки з профільованого листа. Експериментальні дослідження вузлів балок з трапецеїдальною гофрованою стінкою з симетричним кроком гофрів були проведені зарубіжними науковцями A.B. Alisibramulisi [6], X. Wang [7]. Тим не менше, за відсутністю даних про напружено-деформований стан балок з профільованою стінкою, питання експериментального вивчення таких конструкцій потребує детального вивчення.

Задачі дослідження. Виявлення експериментальним шляхом особливостей роботи елементів балки з поперечно гофрованою трапецієвидною стінкою під статичним навантаженням. Отримання інформації про роботу даного виду конструкцій для розробки положень розрахунку за граничними станами.

Виклад основного матеріалу. Представимо новий вид балки коробчастого перерізу з проміжним фланцевим вузлом. Стінка таких балок має трапецеїдальну конфігурацію з несиметричним кроком гофрів, що складається з двох профільованих листів, які закріплюються  за допомогою ламелей (сталевих пластин) до поясів листів (рис.1). Таким чином забезпечується приварювання профільованого настилу по всьому периметру балки (біля полиць та ребер), уникаючи при цьому непровару швів.  Конструкція має проліт  з висотою та товщиною стінки відповідно hw та tw. Довжина довшої та коротшої гофрів профільованої стінки дорівнює a1,max та a1,min, а довжина похилої ділянки визначається розміром a2.

а)

б)

Рис. 1. Балка з проміжним фланцевим вузлом: а –схема розміщення датчиків з відповідними перерізами; б – загальний вигляд балки.

# Експериментальні дослідження серії зразків такого типу конструкцій (рис.1.) виконувалося вперше. Випробування проводились на універсальному пресі УМ-5А. В ході проведення експерименту до зразків В1 та В2 навантаження прикладалося поступово, що дорівнювало 1/7 – 1/10 від руйнівного, тобто по 5 кН за однопролітною розрахунковою схемою з шарнірним обпиранням з боків та зосередженою силою посередині прольоту. В середині прольоту за допомогою прогиноміра ПАО-6 з ціною поділки 0,01 мм були знайдені значення прогинів для всіх випробних зразків. За допомогою багатоканальної вимірювальної тензометричної системи ВНП-8М з ціною поділки 0,01 кН/см2 були зафіксовані показники тензодатчиків.

# При проведенні експерименту була виявлена нелінійна залежність нормальних напружень у полиці та стінці балки, що примикає до неї (рис.2, а).Напруження в стінці балки значно менше на приблизно 50% ніж у полиці, на відстані 5см (зона тензодатчика) і ухил зростання напружень відрізняється. Робота балки в цілому наближається до діаграми Прандтля (рис.2, а; в). Особливості напружено-деформованого стану стінки балки біля полиці потребують більш детального вивчення.

# Нормальні напруження в перерізі балки, який зазнав руйнування (рис.2, б) здебільшого відповідають теоретичним передумовам. Відхилення напружень в стиснутій і розтягнутій зоні обумовлюються фланцевим з’єднанням всередині балки і наявністю підсиленого болтового з’єднання в нижньому поясі (4 болти), що працює на розтяг. Тим же пояснюється зміщення нейтральної вісі від центру ваги. Руйнування балки відбулося при відриві в області зварного шва стінки балки і фланцю. Стінка балки з зоні з’єднання з фланцем зазнала локальних пошкоджень (відриви від полиці на коротких ділянках, вигини), що обумовлюється локальними напруженнями, які виникли після початку руйнування зварного шва.

# Експериментальні випробування конструкцій серії представлених зразків В1 та В2 на згин засвідчили, що при напруженнях, які наближаються до межі текучості, спостерігається збільшення прогинів майже за геометрично лінійним законом (рис.3). Але в подальшому, досягаючи руйнування, робота експериментальних зразків набула нелінійного вигляду за рахунок збільшення напружень і переходу межі пропорційності. Також однією з можливих причин геометричної нелінійності слід відзначити деформації викривлення поперечного перерізу стінки. На графіку показано також теоретичну залежність прогинів від навантаження. Відхилення експериментальних прогинів від теоретичних досягає 5% у меншу сторону, непружні деформації балки починаються при відносному прогині [1/250].

# а)

# б)

# в)

# Рис.2. Результати експериментального дослідження балок:а – напруження в стінці та полиці (переріз 2-2); б – напруження в перерізі руйнування 1-1; в – прогини балок.

а)	        б)

# Рис. 3. Форми втрати несучої здатності балки з проміжним фланцевим вузлом: а – розрив зварного шва на ділянках біля фланців; б – тріщина в стінці біля поясу з подальшим викривленням форми перерізу.

# Для експериментальної серії зразків В1 та В2 виникнення та подальший розвиток пошкоджень в профільованих стінках призвів до втрати несучої здатності конструкцій. При навантаженні 35 – 37,5 кН на ділянках, розташованих поблизу фланця (рис.3, а), де деформації сягають максимальних значень, можна відзначити розрив зварного шва, після чого навантаження почало знижуватись. Також при проведені фізичного експерименту відмічено появу тріщини в стінці біля поясу з подальшим викривленням форми перерізу (рис.3, б). При зусиллях розтягу нижнього поясу характерним було руйнування пластини, яка закріплює фланець балки до полиці.

Висновки. Проведений експеримент виявив ряд особливостей роботи балок з трапецієвидною поперечно-гофрованою коробчастою стінкою та підтверджує можливість застосування у стінках балок гофрованих тонкостінних профілів. Аналіз характеру руйнування досліджених балок показав, що відповідальним кроком при виготовленні балок є повинно бути виконання зварних швів, особливо вертикальних, що можливо при застосуванні сучасних автоматизованих технологій зварювання. Підтверджено висновок авторів [1,2,3] про нелінійне зменшення нормальних напружень від полиці до нейтральної лінії, що наближає розрахунок балки за нормальними напруженнями до «ідеального» двотавру. Для сприйняття поперечних навантажень гофрована стінка повинна мати товщину не менше 1-2 мм.

Література

- Остриков Г.М. Исследование несущей способности стальных двутавровых балок с вертикально гофрированной стенкой / Г.М. Остриков, Ю.С. Максимов, Долинский В.В. // Строительная механика и расчет сооружений. – 1983. – № 1. – С. 66 – 70.

- Барановская С.Г. Прочность и устойчивость гофрированной стенки стальной двутавровой балки в зоне приложения сосредоточенных нагрузок: автореф. дис. На соискание науч. степ.канд. техн. наук: 05.23.01 / С.Г. Барановская; Новосиб. инженер.-строит. ин-т. –  Новосибирск: НИСИ., 1990. – 19 с.

- Лазнюк М.В. Балки з тонкою поперечно гофрованою стінкою при дії статичного навантаження: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. техн. наук: 05.23.01 / М.В. Лазнюк; Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – К.: КНУБА, 2006. – 18 с.

- Souza D.G. Estudio da flambagem local da mesa de perfis i com alma sinoidal via análise análise náo-linear pero meff / D.G. Souza // Universidade federal de minas gerais escola de en genharia. Belo Horizonte. 2006. – 142 p.

- Кретинин А.Н. Тонкостенные балки из гнутых оцинкованных профилей: составных поясов коробчатого сечения и гофрированных стенок: автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. техн. наук: 05.23.01 / А.Н. Кретинин; Новосиб. госуд. архит.-строит. ун-т. – Новосибирск: НГАСУ, 2008. – 25 с.

- Alisibramulisi A.B. Analisis of corrugated web beam to column extended end plate connection using lusas software / Alisibramulisi A.B. University Teknologi Malaysia. Malaysia. 2006. – 63 p.

- Wang X. Behavior of steel members with trapezoidally corrugated webs and tubular flanges under static loading / Wang X. Drexel University. Drexel. 2003. – 192 p.