УДК 624.012

РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КОСОСЖАТЫХ КОЛОН БЕСКАПИТЕЛЬНО-БЕЗБАЛОЧНОЙ КОНСТРУКТИВНОЙ

СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ

# А.Н. Павликов, О.В. Гарькавая

Введение. Широкое распространение в строительной отрасли Украины получила бескапительно-безбалочная конструктивная система зданий [1]. Эта система характеризуется широкими возможностями планировочных решений, которые не влияют на устойчивость и теплоемкость здания [2]. Бескапительно-безбалочный каркас здания состоит из двух основных несущих элементов: колонн и плит перекрытия. При этом отсутствие выступающих из плоскости перекрытия частей, таких как: ригели, консоли или капители дает возможность с успехом использовать этот каркас для зданий любого назначения, в частности в жилищном строительстве [3].

Одним из основных направлений совершенствования зданий бескапительно-безбалочной системы является уточнение методик расчета ее несущих элементов и уменьшение на этой основе расхода материалов, снижение стоимости строительства и повышения доступности жилья. Совершенствование расчетов прочности колонн актуально ввиду того, что колонны данной системы из-за особенностей передачи нагрузки с плит [4] работают в условиях сложного деформирования, то есть испытывают косое сжатие [5].

# На сегодня конструкции, работающие в условиях сложных деформаций, очень часто рассчитывают на простые виды деформации в ортогональных главных плоскостях инерции. Проектировщики вынуждены прибегать к такому упрощению, поскольку совершенных и одновременно достаточно простых методик расчета прочности косодеформированных железобетонных конструкций не разработано. А это, конечно, приводит к искажению истинной картины работы конструкции и, как следствие, к перерасходу материалов и даже к авариям.

# Анализ последних исследований. Существует значительное количество исследований, посвященных разработке методик расчета косодеформированных элементов. Анализ последних публикаций [6 – 10] показывает, что наиболее целесообразно совершенствовать существующие предложения по расчетам несущей способности путем применения нелинейной деформационной модели, деформационного критерия прочности и диаграмм физического состояния материалов, среди которых внимания заслуживают двухлинейные аппроксимации диаграмм деформирования бетона и арматуры [7].

Постановка целей и задач исследований. Целью настоящей статьи является усовершенствование расчета прочности железобетонных колонн бескапительно-безбалочной конструктивной системы зданий с учетом реального напряженно-деформированного состояния.

Методика исследований. В основу теоретических исследований напряженно-деформированного состояния косодеформированных железобетонных колонн положены предпосылки согласно [11].

Для описания двухлинейной диаграммы состояния бетона приняты следующие зависимости:

при 					(1)

при 				(2)

где εс3,cd = 0,48 ... 0,97 ‰ – значение деформаций бетона, соответствующее границе его условно упругой работы [11, табл. 3.1];

Ecd = fcd / εc3,cd – расчетное значение модуля упругости бетона;

εсu3, cd = 3,38 ... 2,06 ‰ – максимальные значения деформаций бетона, соответствующие границе условно пластического участка диаграммы [11, табл. 3.1].

Связь между напряжениями и деформациями в арматуре описывается зависимостями:

при 					(3)

при 					(4)

# где εs0 = fyd / Es – значение деформаций арматурной стали, определяющих границу упругого участка диаграммы;

# Es – модуль упругости арматурной стали;

# εud = 25 ... 12 ‰ – максимальные значения деформаций арматурной стали, соответствующие границе пластического участка диаграммы.

# С учетом принятых предпосылок расчетная схема напряженно-деформированного состояния нормального сечения кососжатой железобетонной колонны квадратного профиля приобретает вид, приведенный на рисунке 1.

# Согласно расчетной схемы (рис. 1) общая система уравнений равновесия в системе координат X0Y0Z0 будет выглядеть так:

# ;                       (5)

(6)

(7)

# где σc = f (x0,c, y0,c); σct = f (x0,ct, y0,ct) – законы распределения напряжений в сечении соответственно сжатой и растянутой зон бетона;

# dx0,c · dy0,c = dAc; dx0,ct · dy0,ct = dAct – элементарные значения площади соответственно Ac сжатой и Act растянутой зон сечения колонны;

# x0,c; y0,c; x0,ct; y0,ct – координаты точек приложения равнодействующих напряжений в элементарных участках dAc и dAct соответственно сжатой и растянутой зон бетона на уровне центров их тяжести;

# n – количество арматурных стержней в сечении;

# – алгебраическая сумма усилий в n арматурных стержнях;

# ,  – алгебраические суммы моментов сил в каждом из n стержней относительно осей Y0 и X0 соответственно;

# NEd – продольная сила от внешней нагрузки;

# ex0, ey0 – эксцентриситеты приложения силы NEd относительно осей Y0 и X0 соответственно.

# Рисунок 1 – Общий вид расчетной схемы напряженно-деформированного состояния нормального сечения кососжатой железобетонной колонны

# Как показывает анализ системы (5 – 7), количество неизвестных в ее уравнениях превышает количество уравнений, поэтому нужно применить дополнительные зависимости для определения всех неизвестных параметров.

# Как показывают экспериментальные данные, работа бетона растянутой зоны при уровнях загрузки, близких к разрушительным, практически не влияет на прочность поперечного сечения, поэтому при определении прочности кососжатой колонны влиянием растянутого бетона можно пренебречь.

# Из аналитических выражений (1 – 2) закона физического состояния сжатого бетона с использованием гипотезы плоских сечений (рис. 1) получено закон σc = f (yc) распределения напряжений в сжатой зоне бетона в плоскости YOZ:

при 0 < yc ≤ X – λX				(8)

при X – λX < yc ≤ X	 				(9)

где X – высота сжатой зоны;

λ – уровень пластичности бетона.

Параметры Х и λ (рис. 1) функционально зависят от фибровых деформаций бетона и арматуры:

(10)

(11)

где εc(1) – относительные деформации бетона наиболее сжатого ребра колонны (фибровые деформации бетона);

ysm – координата точки приложения равнодействующей усилий в наиболее растянутом арматурном стержне;

εsm – относительные деформации наиболее растянутого арматурного стержня (фибровые деформации арматуры);

εc3,cd – относительные деформации бетона, соответствующие границе треугольного участка эпюры напряжений в сжатой зоне.

Для определения фибровых относительных деформаций бетона εc(1) и арматуры εsm в момент разрушения используется деформационный критерий прочности. Согласно этому критерию разрушение железобетонного элемента в нормальном сечении наступает тогда, когда деформации в бетоне или арматуре в наиболее отдаленной от нейтральной линии точке достигают предельного значения. Итак, прочность кососжатой железобетонной колонны в нормальном сечении проверяется при таких условиях деформирования бетона и арматуры:

;						(12)

.						(13)

В статье рассматривается методика расчета прочности нормального сечения кососжатых железобетонных колонн квадратного профиля на примере трапециевидной формы сжатой зоны бетона, и поэтому расчетная схема имеет вид, представленный на рисунке 2. Для вывода расчетных формул использованы общие уравнения равновесия (5 – 7), которые в плоскости координатной оси Y, перпендикулярной к нейтральной линии, приобретают вид:

(14)

(15)

где NEd – продольная сила от внешней нагрузки;

Nс – равнодействующая напряжений в бетоне сжатой зоны;

Ns1, Ns2, Ns3, Ns4 – усилия в арматурных стержнях 1, 2, 3, 4 соответственно;

yNЕd – расстояние от нейтральной линии до точки приложения силы NEd;

yNc – расстояние от нейтральной линии до точки приложения усилия Nc;

ys1, ys2, ys3, ys4 – расстояния от нейтральной линии до точек приложения усилий Ns1, Ns2, Ns3, Ns4 соответственно.

Рисунок 2 – Расчетная схема усилий, напряжений и деформаций в нормальном сечении кососжатой железобетонной колонны с трапециевидной формой сжатой зоны

После осуществления интегрирования функции (8 – 9) по оси Y, а затем по оси X в пределах трапециевидной формы сжатой зоны сечения (рис. 2) получены выражения для определения значений равнодействующей Nc и расстояния yNc от точки ее приложения до нейтральной линии:

;					(16)

;			(17)

,			(18)

где ω, φ – соответственно коэффициенты полноты эпюры напряжений в бетоне сжатой зоны и относительного значения координаты точки приложения усилия Nс:

,						(19)

.					(20)

Определение равнодействующих Nsi предлагается выполнять в зависимости от значения напряжений σsi, соответствующих деформациям εsi на расчетной двухлинейной диаграмме деформирования арматуры, на основе следующего выражения:

,						(21)

где Asi – площадь поперечного сечения i-го стержня арматуры.

Значение напряжений σsi определяются по формулам (3) – (4) в зависимости от относительных деформаций арматуры

.						 (22)

Для положения нейтральной линии, изображенного на рисунке 2, расстояния от нейтральной линии до точек приложения усилий определяются так:

;			(23)

;				(24)

;				(25)

;					(26)

,				(27)

где e – эксцентриситет приложения силы NEd (расстояние от центра поперечного сечения колонны до линии действия силы NEd);

Х – высота сжатой зоны сечения;

b – ширина поперечного сечения железобетонной колонны;

θ – угол наклона нейтральной линии;

h – высота поперечного сечения железобетонной колонны;

a – расстояние от центра тяжести арматурного стержня до ближайших граней поперечного сечения колонны.

Решение системы уравнений (14) – (15) с учетом (16) – (27) дает возможность определить высоту Х сжатой зоны бетона и предельное значение внешней нагрузки NEd. При этом определение значения угла θ наклона нейтральной линии предлагается осуществлять на основе условия о расположении внутренних усилий Ns и Nс и внешней силы NEd в одной плоскости. То есть, применяя уравнения, записанные в системе координат Х0О0Y0 (рис. 2):

;				(28)

,				(29)

где ey0, ex0 – расстояния от начала системы координат до точки приложения силы NEd;

x0,Ns, y0,Ns – координаты точки приложения равнодействующей Ns:

(30)

(31)

где σsi – напряжение i -том арматурных стержней;

Asi – площадь сечения i-того арматурного стержня;

x0,si, y0,si – координаты расположения i-того арматурного стержня;

x0,Nc, y0,Nc – координаты точки приложения равнодействующей Nс в бетоне трапециевидной формы сжатой зоны, вычисление которых можно осуществить по формулам:

;					(32)

,					(33)

где Sc,Y0, Sc,X0 – статические моменты объемных фигур распределения напряжений в бетоне сжатой зоны относительно соответственно осей Y0 и Х0.

Соответствующие статические моменты сжатой зоны бетона определены в результате интегрирования функции распределения напряжений по площади сжатой зоны бетона в системе координат Х0О0Y0:

;				(34)

,					(35)

где ω1 – коэффициент полноты эпюры напряжений в бетоне сжатой зоны для случая треугольной формы сжатой зоны, который вычисляется по выражению:

.					(36)

После подстановки выражений (34) – (35) в (32) – (33) получены формулы для определения координат точки приложения усилия Nc:

;					(37)

.			(38)

Совместное решение уравнений (28) и (29) с учетом (30) – (31) и (37) – (38) дает возможность определить угол наклона нейтральной линии в сечении кососжатой железобетонной колонны бескапительно-безбалочной конструктивной системы для случая трапециевидной формы сжатой зоны.

Выводы. В результате проведенных теоретических исследований на основе применения деформационной модели с двухлинейными диаграммами деформирования материалов получены аналитические зависимости для определения всех параметров, необходимых для решения задач прочности кососжатых железобетонных колонн бескапительно-безбалочной конструктивной системы. Уравнения могут быть использованы как при проверке несущей способности кососжатых колонн, так и при подборе необходимого количества арматуры, чем подтверждается обобщенность принятой расчетной модели.

Список литературы

1. Клочко Оксана. Переживаючи економічну кризу, «Полтавабудінвест» розробляє нові технології, що здешевлюють будівництво на третину, і зводить сейсмостійкі багатоповерхівки / Оксана Клочко // Вечірня Полтава. – 2009. – №7 (834). – С.4.

2. Павліков А.М. Впровадження безригельно-безкапітельної каркасної конструктивної системи в проектування будівель під доступне житло / А.М. Павліков, О.В. Гарькава, Д.В. Безрукавий // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: збірник наукових праць. –  Рівне: НУВГП, 2013. – Вип. 27. – С. 352 – 359.

3. Павликов А.Н. Использование бескапительно-безбалочной каркасной конструктивной системы при проектировании зданий доступного жилья / А.Н. Павликов, Ю.Л. Винников, О.В. Гарькавая // Перспективные направления инновационного развития строительства и подготовки инженерных кадров: сборник научных статей XIX Международного научно-методического семинара. – Брест: БрГТУ, 2014. – С. 169 – 175.

4. Павліков А. М. Розрахунок несучої здатності збірних залізобетонних елементів безкапітельно-безбалкового перекриття методом граничної рівноваги / А.М. Павліков, С.М. Микитенко // Збірник наукових праць [Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка]. Сер. : Галузеве машинобудування, будівництво. – 2014. – Вип. 3(1). – С. 132 – 139.

5. Гарькава О.В. Моделювання напружено-деформованого стану колон безкапітельно-безригельної конструктивної системи будівель / О.В. Гарькава, 
А.О. Горіна, Г.Г. Височин, Ю.А. Дмитренко // Проблеми розвитку міського середовища: наук.-техн. збірник. – К: НАУ, 2014. – Вип. 2(12). – С. 172 – 181.

6. Павліков А.М. Нелінійна модель напружено-деформованого стану косозавантажених залізобетонних елементів у закритичній стадії : монографія / А.М. Павліков. – Полтава, 2007. – 320 с.

7. Бойко О.В. Оцінка міцності навскісно зігнутих балок на основі дволінійних діаграм деформування бетону та арматури: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.32.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» / О.В. Бойко. – Полтава, 2010. – 22 с.

8. Chen S.F. Design of biaxially loaded short composite columns of arbitrary section / Chen S.F., Teng J.G., Chan S.L. // Journal of Structural Engineering, 2001. – Vol. 127(6). – P. 678 – 685.

9. Hong H. Strength of Slender Reinforced Concrete Columns under Biaxial Bending / H. Hong // Journal of Structural Engineering, 2001. – Vol.127(7). – P. 758 – 762.

10. Bouzid T. Practical method for analysis and design of slender reinforced concrete columns subjected to biaxial bending and axial loads / T. Bouzid, K. Demagh // Slovak journal of civil engineering . – Bratislava: Slovak university of technology, 2011. – Vol.1. – P. 24 – 32.

11. Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1: General rules and rules for buildings. – Brussels, 2001. – 230 p.