УДК 550.42

Бандуріна О.В., к.т.н., с.н.с

Наливайко О.І., к.т.н., доцент

Костенко Ю.О., магістрант

Полтавський національний технічний

університет імені Юрія Кондратюка

Проблема утилізації пластових вод Бориславського родовища

В процесі експлуатації нафтових родовищ, свердловини поступово обводнюються. Вміст пластової води в свердловинній продукції зростає і може досягати 95 − 98%. Тому важливою є проблема утилізації пластової води на нафтових родовищах.

Утилізація пластових вод є актуальною проблемою для всіх виробничих об'єктів нафто-і газодобувній промисловості. Це обумовлено тим, що у багатьох випадках пластові води агресивні, викликають інтенсивну корозію нафтопромислового обладнання та споруд, порушують герметичність свердловин, в результаті чого відбуваються витоки стічних вод при їх зборі, підготовці та закачуванні, а також засолонення ґрунту та ґрунтових джерел питних вод, гине рослинність.

Удосконалення та спрощення систем збору і транспорту нафти, газу і води має першочергове значення для зниження капітальних витрат і експлуатаційних витрат. Одним із методів удосконалення систем збору і підготовки води є вилучення з води компонентів, які можуть бути використані в інших галузях промисловості. Одним із таких компонентів є йод [1, 3,4]. Проаналізуємо вміст цього компоненту на Бориславському родовищі.

Бориславське родовище розташоване у Дрогобицькому районі Львівської області на відстані 12 км від м. Дрогобич. У тектонічному відношенні воно належить до першого і другого ярусів складок північно-західної частини Бориславсько-Покутської зони, а також до Орівської і Берегової скиб Складчастих Карпат.

У геологічній будові родовища беруть участь теригенні флішеві відклади верхньої крейди (стрийська світа), палеоцену (ямненська світа), еоцену (витвицька та попельська світи), олігоцену (менілітова світа) та моласові утворення неогену (теригенна поляницька світа і теригенно-соленосна воротищенська) [2].

Перший ярус структур у межах родовища представлений Глибинною (або Бориславською) складкою, яка є асиметричною, майже лежачою антикліналлю загальнокарпатського простягання з широким (до 7 км) південно-західним крилом, що занурюється під утворення Берегової та Орівської скиб з кутами нахилу 10-20 градусів.

Другий ярус складок представлений структурою Піднасув, яка є лускою з повністю зрізаним насувом північним крилом. Південне крило занурюється під кутами 20-25 градусів.

За результатами аналізів води, що архівовані з 1954 р.  встановлено, що з 1689 аналізів проб води з вмістом йоду 20 і більше мг/л виявлено 564 або 33,3%. Розгляд аналізів води з аномально високим вмістом йоду(50 і більше мг/л) показав, що 54 проби належать свердловинам і об’єктам Бориславського родовища.

Таблиця 1 – Вміст йоду у пластових водах на Бориславського родовища.

| Номер свердловини | Питома вага, г/см3 | Мінералізація, мг-екв/л | Вміст йоду, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 389 | 1,1924 | 10042.42 | 75,7 |
| 21 | 1,1877 | 10239 | 67,7 |
| 339 | 1,1405 | 8029 | 71,9 |
| 357 | 1,1664 | 8239 | 153 |
| 1214 | 1,1854 | 9038 | 152 |
| 1349 | 1,145 | 8030 | 59,9 |

Висновок. Проаналізувавши компонентний склад пластових вод виявлено, що Бориславське родовище, є одним з найбільш перспективних для вирішення проблеми утилізації пластових вод за рахунок аномального насичення їх йодом. Авторами рекомендовано розглянути проблему вилучення цього мікрокомпоненту в промислових масштабах.

Література

- Билонижка, П.М. Распределение и формы нахождения йода в миоценовых галогенных отложениях Предкарпатья / П.М.  Билонижка // Геология и геохимия горючих ископаемых. 1985. – Вып. 65. – С. 80 – 85.

- Атлас родовищ нафти і газу України: в 6 т. / гол. ред. М.М. Іванюта. − Львів: «Центр Європи», 1998.

- Кельман, Г.С. Защита окружающей среды при добыче, транспорте и хранении нефти и газа. / Г.С.Кельман, Э.А Махмудбеков. –  М., Недра, 1981. – 256 с.

- Чебаненко, І.І. Нова теорія формування нафтових і газових родовищ (осадово-неорганічна)/ І.І. Чебаненко, М.І. Євдощук,  В.П.Клочко,  В.С. Токовенко // Доп. НАН України. 1999. – № 10. – С. 118 – 120.